## Slide 2
ALAT UKUR PANJANG
MISTAR/PENGGARIS
JANGKA SORONG
MIKROMETER SEKRUP

## Slide 3
Standar satuan panjang
Tahun 1972 satu meter didefinisikan sebagai 10-7 kali jarak ekuator ke kutub utara melalui kota Paris.
Tahun 1960 satu meter didefinisikan sebagai jarak antara dua garis batang platina-iridium yang di simpan di National Bureau Standard.
Pada tahun 1983 didfinisikan satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa Selma 1/299792458 detik

## Slide 4
Standar satuan massa
Satu kilogram mengacu pada massa suatu silinder logam yang terbuat dari platina Iridium. Kilogram standar ini tersimpan di lembaga lembaga international tentang berat dan ukuran (International Bureau of weights and measures) di Serves Perancis (1887)
Satu kilogram ditetapkan berdasarkan konstanta Planck (2018)

## Slide 5
Standar satuan waktu
Standar untuk satuan waktu adalah sekon.
Pertama kali satu detik di definisikan sebagai (1/60)x(1/60)x(1/24) hari matahari (1 hari matahari ditetapkan sebagai waktu yang diperlukan matahari mencapai titik tertinggi dilangit sampai titik tertinggi lagi).
Tahun 1967 satu detik di definisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh satu atom Cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9192631770.
Dari definisi diatas orang membuat jam atom, alat ukur ini hanya menympang 1 detik tiap 300000 tahun.

## Slide 6
ALAT UKUR PANJANG
MISTAR/PENGGARIS
Tingkat ketelitian 1 mm

## Slide 7
HASIL PENGUKURAN ?
2,5 cm
3 cm

## Slide 8
ALAT UKUR PANJANG
JANGKA SORONG
Tingkat ketelitian 0,1 mm =0,01cm

## Slide 9
HASIL PENGUKURAN ?
Skala utama = 4,7 cm = 47 mm
Skala nonius = 4
Tingkat ketelitian = 0,1 mm = 0,01 cm
Hasil pengukuran (dinyatakan dalam mm)
= 47 mm + 4 x 0,1 mm
= 47 mm + 0,4 mm = 47,4 mm
Hasil pengukuran (dinyatakan dalam cm)
= 4,7 cm + 4 x 0,01 cm
= 4,7 cm + 0,04 cm = 4,74 cm

## Slide 10
ALAT UKUR PANJANG
MIKROMETER SEKRUP
Tingkat ketelitian 0,01 mm

## Slide 11
HASIL PENGUKURAN ?
Skala utama = 6,5 mm
Skala nonius = 34
Tingkat ketelitian = 0,01 mm
Hasil pengukuran
= 6,5 mm + 34 x 0,01 mm
= 6,5 mm + 0,34 mm
= 6,84 mm

## Slide 12
HASIL PENGUKURAN ?
Skala utama = 4 mm
Skala nonius = 30
Tingkat ketelitian = 0,01 mm
Hasil pengukuran
= 4 mm + 30 x 0,01 mm
= 4 mm + 0,3 mm
= 4,3 mm

## Slide 13
ALAT UKUR MASSA
NERACA

## Slide 14
HASIL PENGUKURAN ?
Hasil pengukuran
= 100 g + 100 g + 1000 g + 50 g
= 1250 g

## Slide 15
HASIL PENGUKURAN ?
Hasil pengukuran
= 80 g + 0 g + 7,3g
= 87,3 g

## Slide 16
ALAT UKUR WAKTU
STOPWATCH
digital
analog

## Slide 17
HASIL PENGUKURAN ?
Hasil pengukuran
5,8 detik
Hasil pengukuran
18 menit 21,8 detik

## Slide 18
Konversi satuan
Besaran panjang
Besaran massa

## Slide 19
Konversi satuan
Example :
200 km = … cm
= 200 km x 100000 cm/km
1 kaki = … cm
= 1 kaki x (12 inci/kaki) x (2,54 cm / inci)
= 30,48 cm
36 km/jam = … m/s
= (36 km/jam) x (1000 m/km) x (1/3600 jam/s)
= 10 m/s
Dengan menggunakan tabel konversi